Ph 3.2     Modulation et démodulation d’amplitude

# Modulation d’amplitude :

Principe :

L’information à transmettre est contenue dans un signal électrique uS(t) de basse fréquence.

Pour le transporter, on utilise une « onde porteuse » de haute fréquence.

L’amplitude de l’onde porteuse est modulée par le signal électrique de basse fréquence.

Ceci est effectué par un modulateur.

Le modulateur d’amplitude:

C’est un composant électronique appelé multiplieur ( symbole : X ) qui multiplie les tensions qui lui sont appliquées en entrée.

Le multiplieur peut recevoir 5 tensions en entrée, entre la masse et chacun des points X1, X2, Y1, Y2 et Z.

X2, Y2 et Z sont connectés à la masse  ( VX2=0…)

Il donne alors une tension de sortie proportionnelle au produit ( VX1 × VY1)

Le produit obtenu est à son tour multiplié par un facteur k, qui dépend du multiplieur utilisé (ici, pour le multiplieur AD633N, k = 0,1 ).

(indications données par le constructeur)

Application à la modulation d’amplitude :

Pour obtenir une bonne modulation d’amplitude, il faut préalablement ajouter une composante continue U0 au signal us(t) à transmettre.

On obtient donc une tension [U0 + uS(t)]

Le multiplieur va multiplier la tension [us (t) + U0] connectée en X1 à la tension up(t) connectée en Y1 .

Ainsi la tension modulée um(t) à la sortie du multiplieur est :

um(t) = k.[ us(t) + U0 ].up(t)

Montrer que um(t) peut s’écrire sous la forme : um(t) = [a .us(t) + b].cos 2fp t.  Déterminer a et b.

Donc l’amplitude de la tension modulée [a.us(t) + b] est une fonction …………… de la tension modulante us(t).

Manipulation :

Réglage des tensions d’entrée :

Régler d’abord us(t) : fS = 1 kHz et Usmax = 1 V (oscilloscope, voie I en position AC )

Ajouter ensuite la tension ( continue (de « décalage ») U0 = 3 V à l’aide du bouton d’offset du GBF1 (tiré ) (oscilloscope en position DC ).

Que visualise-t-on ainsi ?

Visualiser ensuite la tension sinusoïdale up(t) délivrée par le GBF2 : fP = 100 kHz et UPmax = 4 V

Obtention de la tension modulée :

Le multiplieur reçoit l'énergie nécessaire à son fonctionnement d'une alimentation symétrique -15 V; 0; +15 V

Ce générateur doit être le premier à être mis en marche, et le dernier à être arrêté, sous peine d'endommager le circuit.

Connecter ensuite les appareils comme le schéma ci-dessous.

Dessiner les oscillogrammes des tensions [us(t) + U0] et um(t)

Taux de modulation

Définition :  taux de modulation: . Calculer sa valeur.

Vérifier qu’il est donné sur l’oscillogramme um(t) par :  , Umax et Umin étant les valeurs extrêmes de la partie positive de l’amplitude de la tension modulée.

Vérifier que :

um(t) peut s’écrire sous la forme  A.(1 + m.cos 2(fst).cos 2fp t ,

que l’amplitude maximale Umax sous la forme A.(1 + m)

et que l’amplitude minimale Umin sous la forme A.(1 - m)

Qualité de la modulation :

Pour réaliser une bonne modulation, le signal modulé doit comporter l’information ; le profil supérieur ou inférieur de l’enveloppe de la tension modulée est alors l’image du signal modulant.

En mode « balayage » :

Diminuer la valeur de la tension U0 (ou augmenter l’amplitude us max de la tension du signal modulant), de façon que le taux de modulation m soit égal à 1, puis supérieur à 1.

Faire correspondre les oscillogrammes suivants avec 0 < m < 1, m = 1 et m > 1.

Il y a surmodulation lorsque l’amplitude instantanée [a.us(t) + b] devient négative.

Ceci se produit lorsque [U0 + us(t)] change de signe au cours du temps :  la partie inférieure de l’enveloppe et la partie supérieure vont se croiser ; les enveloppes ainsi obtenues ne permettent plus de retrouver le signal informatif.

Question : Pourquoi était-il nécessaire d’ajouter la composante continueU0 ?

En mode XY : méthode du « trapèze »

La qualité de la modulation peut être estimée en utilisant l’oscilloscope en XY, avec en X, la tension modulante us(t) et en Y la tension modulée um(t).

- quand la modulation est de bonne qualité, l’oscillogramme a la forme d’un trapèze.

- quand la modulation est de mauvaise qualité, l’oscillogramme n’a pas la forme d’un trapèze.

Faire correspondre les oscillogrammes suivants avec 0 < m < 1, m = 1 et m > 1.

Influence de la fréquence :

Que se passe-t-il quand on diminue la fréquence de la porteuse (même ordre de grandeur que celle du signal)?

Conclusion : Quelles sont les conditions pour réaliser une bonne modulation ?

Bande de fréquences de la tension modulée :

a) Décomposition de la tension modulée :

On a montré que

um(t) = k.[us(t) + U0] ( up(t) = A.(1 + m(cos 2(fS t) ( cos 2fP t 	( avec A = k.U0.UP max )

um(t) = A cos 2fP t  + A m [cos 2(fS t  ( cos 2fP t ]

or : cos p ( cos q = .[cos (p + q) + cos (p - q)]

alors um(t) = A. 2(fP t +  cos 2fP + fS)t  +  cos 2fP - fS)t

Lorsque la tension modulante et la porteuse sont des tensions sinusoïdales, de fréquences respectives fS et fP, la tension modulée en amplitude est la somme de 3 tensions sinusoïdales de fréquences fP, fP + fS et fP - fS

b) Spectre en fréquence :

La tension modulée occupe la bande de fréquences

(fP - fS ;  fP + fS)

Une bande de fréquences de largeur minimale 2 fS, centrée en fP, est nécessaire à la propagation et à la réception du signal à transmettre.

# Démodulation :

La démodulation consiste à récupérer le signal informatif modulant qui est contenu dans la partie supérieure (ou inférieure) de l’enveloppe du signal modulé en amplitude.

But :

| On reçoit le signal um(t) | On veut récupérer le signal us(t) |
| --- | --- |

Réalisation de la chaîne de démodulation :

Détection de l’enveloppe :

- Redressement du signal modulé :

Les interrupteurs K1 et K2 sont ouverts. R1 = 10 k.

La diode utilisée est une diode au germanium OA90 de tension de seuil Us = 0,2V

Le signal modulé  um(t) est visualisé sur la voie I de l’oscilloscope et la tension uAM sur la voie II, les 2 voies étant en position DC.

Représenter l’oscillogramme de la tension uAM.

Quel est le rôle de la diode ?

Remplacer la diode au germanium par une diode au silicium 1N4007 de tension de seuil Us = 0,6 V. Qu’observe-t-on ? Conclure.

- Détection de l’enveloppe. Suppression de la porteuse :

L’association (R1C1) en parallèle constitue un filtre passe-bas qui laisse passer les basses fréquences : la porteuse, de haute fréquence, va pouvoir être éliminée.

K1 fermé et K2 ouvert. R1 = 10 k; C1 = 22 nF

Le signal modulé  um(t) est visualisé sur la voie I de l’oscilloscope et la tension uBM sur la voie II, les 2 voies étant en position DC.

Représenter l’oscillogramme de la tension uBM.

Quelle tension obtient-on ?

Interprétation :

partie PQ :

Quand la tension modulée um est supérieure à la tension (uBM + us), la diode est passante et le condensateur C1 se charge de façon quasi-instantanée puisqu’il se charge au travers de la résistance de la diode, pratiquement nulle: la tension uBM augmente avec la tension um.

partie QR :

Quand la tension modulée commence à décroître, la tension uBM devient supérieure à um. La diode est bloquée (la tension à ses bornes est négative) et le condensateur se décharge dans la résistance R1. Cette décharge se poursuit jusqu’à ce que um redevienne supérieure à uBM.

Remplacer le condensateur de capacité C1 = 22 nF par un condensateur de capacité 2,2 nF puis 220 nF. Qu’observe-t-on ?

Calculer la valeur de la constante de temps 1 du dipôle (R1C1) pour chacune des valeurs proposées de C1.

Comparer ces valeurs des constantes de temps (1  avec les périodes Ts du signal modulant et Tp de la porteuse. Conclure.

Filtre passe-haut. Elimination de la composante continue :

L’association (R2C2) en série constitue un filtre passe-haut qui ne laisse passer que les hautes fréquences : la composante continue U0 due à la tension d’offset va pouvoir être éliminée.

Les interrupteurs K1 et K2 sont fermés.

R1 = 10 k; C1 = 22 nF ;

R2 = 10 k; C2 = 2,2 nF  puis 22 nF et enfin 220 nF.

Le signal modulé  um(t) est visualisé sur la voie I de l’oscilloscope et la tension uDM sur la voie II, les 2 voies étant en position DC.

Représenter l’oscillogramme de la tension uDM.

Quelle valeur de C2 convient le mieux ? Conclure.

# Text boxes

Tension modulante

us(t) = Usmax.cos 2(fst

Tension de la porteuse

uP(t) = UPmax.cos 2(fPt

Modulateur

d’amplitude

Tension modulée en amplitude

um(t) = [a.us(t) + b].cos 2fPt

X

Voie 1
oscillo

us (t) + U0

up(t)

um(t)

GBF1

GBF2

A(1 – m)

A(1 + m)

Voie 2

oscillo

fp – fs       fp        fp + fs

fréquence

amplitude

A

R

Filtre passe-haut

signal démodulé

Q

um(t)

up(t)

us (t) + U0

X

R2

Détecteur de l’enveloppe

B

R1

C1

K1

K2

C2

D

M

A

P

um(t)

uBM

Tension modulante

us(t) = Us max.cos 2(fst