12 Numération ; Codage binaire et hexadécimal

La numération au cours des temps

Lire les documents signalés ci-dessous.

http://www.ac-orleans-tours.fr/physique/espely.htm#  MPI numération et informatique

Vous pouvez –éventuellement-compléter vos informations avec le site

http://tboivin.free.fr/mpi/histoire/histoire.htm

Question :

Ecrire le nombre 342 en :

- Romain

- Egyptien

- Maya

- Babylonien

Les systèmes décimal, binaire et hexadecimal

Le système décimal

Que représente un nombre en base 10 ? (notre système de numération )

Soit le nombre 3189. En réalisant des divisions successives par 10, on obtient:

Soit :

3189(10) = 9 + 8 ( 10 + 1(100 + 3 ( 1000

3189(10) = 3 ( 103 + 1( 102 + 8( 101 + 9 ( 100

Consulter le site :

http://physique-appliquee.net/physique/mathematique/numeration/numeration03.html

et répondre aux petits exercices.

Du code décimal (base 10) au code binaire (base 2)

En base 2, il n’y que 2 chiffres 0 et 1.

Exemple : 0111010101

Que représente ce nombre en binaire ?

0111010101 = 1 ( 20 + 0 ( 21 + 1 ( 22 + 0 ( 23 + 1 ( 24 + 0 ( 25 + 1 ( 26 + 1 ( 27 + 1 ( 28 + 0 ( 29

Comment convertir un nombre binaire en décimal ?

0111010101(2) = 1 ( 20 + 0 ( 21 + 1 ( 22 + 0 ( 23 + 1 ( 24 + 0 ( 25 + 1 ( 26 + 1 ( 27 + 1 ( 28 + 0 ( 29

0111010101(2) = 1 + 0 + 1(4 + 0 +1( 16 +0 + 1 (64 + 1(128 + 1 ( 256

0111010101(2) = 469(10)

Comment convertir un nombre décimal en binaire ?

On veut écrire le nombre 13(10) en base 2. Pour cela, on va procéder comme au § 2.a, c’est à dire, on divise successivement par 2, et on obtient :

Donc 13(10 = 1101(2)

Question :

Ecrire 35(10) en binaire.

A savoir faire absolument :

Savoir compter en binaire jusqu’à 15 sans hésiter (Entraînez-vous en remplissant le tableau ci –dessous)

| Nombre décimal | 23 | 22 | 21 | 20 | Nombre binaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |

Exercices :

Dans le code ASCII, la lettre (« o ») s’écrit 111 (10). Quel est son code binaire ?

Dans ce même code, la lettre ( n ) s’écrit 01101110 ( 2 ) . Quel est son code décimal ?

Remarque :

Avec un bit on peut représenter  21 = 2 états différents:        0      1

Avec 2  bits on peut représenter  22 = 4 états différents :      00     01     10     11

Avec 3  bits on peut représenter  23 = 8 états différents :      000   001   010   011   100   101   110   111

Avec 8  bits (1 octet ) on peut représenter  28 = 256 états différents ( le plus petit est 0, le plus grand 255 soit 256 états différents)

Les multiples

- 1 kilo-octet ( Ko ) vaut 210 octets   =  ----------- octets   (noter la différence avec le kilo utilisé en physique)

- 1 méga-octet ( Mo ) vaut 210 Ko    = ------------ Ko  =  220 octets  =  -------------------- octets

Le système hexadécimal

Qu’et-ce que le système hexadécimal ?

Regrouper les bits en octets ( 8 bits ), coder l’information en mots de plusieurs octets, est une tâche lourde et rapidement fastidieuse.

Le système hexadécimal ( 16 bits ) permet de réduire la longueur des mots et facilite leur manipulation. Ce système comporte 16 symboles, les 10 chiffres du système décimal (0, 1, 2, 3, 4, 5,  6, 7,  8, 9 ) et les 6 premières lettres de l’alphabet (A,B,C,D,E,F).

L’ordinateur comprend et utilise le code hexadécimal.

Tableau de correspondance entre les systèmes.

| Décimal | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hexadécimal | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| Binaire | ------ | ------ | ------ | ------ | ----- | ------ | ----- | ----- | ------ | ------ | 1010 | ----- | ------ | ------ | 1110 | ------ |

Conversions hexadécimal / décimal

Passer du code hexadécimal ( base 16 ) au code décimal ( base 10 )

B35A(16) = A ( 160 + 5 ( 161 + 3 ( 162 + B (163

B35A(16) = 10 ( 1 + 5 ( 16 + 3 ( 256 + 11 ( 4096 = 45914(10)

Question :

Ecrire 2A3 ( 16 ) et 1AD7 ( 16 )  en code décimal.

Ecrire 379(16) en code décimal

Passer du code décimal ( base 10 )au code hexadécimal ( base 16 )

On veut écrire le nombre 63650(10) en base 16. En divisant successivement par 16, on obtient :

63650(10) = 2 ( 160 + 10 ( 161 + 8 ( 162 + 15 (163

63650(10) = 2 ( 160 + A ( 161 + 8 ( 162 + F (163

63650(10) = F8A2 (16)

Question :

Ecrire le nombre 6887 ( 10 ) en code hexadécimal.

Ecrire 1123(10) en code hexadécimal.

Conversions hexadécimal / binaire

Du code binaire ( base 2) au code hexadécimal ( base 16 ).

1ère méthode :

On procède en 2 étapes :

passer du binaire au décimal

passer du décimal à l’hexadécimal

Exercice :  Vérifier que  10110111101 ( 2 )  =  1469 ( 10 )  =  5BD ( 16 ).

2ème méthode

voir : www.physique-appliquee.net/mpi/numeration/numeration08.html

On découpe le nombre binaire en quartets, à partir de la droite puis on remplace chaque quartet par le symbole hexadécimal correspondant.

En reprenant l’exemple précédent, on peut remarquer que :

10110111101(2) =   0101 1011 1101  = 5BD (16)

Exercices :

Ecrire le nombre  1111010100001010 ( 2 ) puis  27 ( 10 ) en code hexadécimal.

Du code hexadécimal ( base 16 ) au code binaire ( base 2).

Ecrire le nombre  70E ( 16 ) en code binaire.

Pour vous entraîner :

http://membres.lycos.fr/bnathalieb/seconde-iesp/testbinaire/odyframe.htm

# Text boxes

3189  10

18     318   10

89     18     31    10

9      8       1      3

63650   16

156        3978    16

125          77     248   16

130        138      88    15

2          10        8

13   2

1   6    2

0    3      2

1    1